Макропласт Б 8040

Техническая информация

Очиститель для одно, двухкомпонентных полиуретановых клеев.

# Описание продукта

Макропласт Б8040 – жидкий очиститель (промывочный состав). Продукт не содержит присадок (уход за оборудованием), однако они могут быть добавлены. Макропласт Б8040 обладает следующими отличительными свойствами:

- хорошо растворяет компоненты полиуретанового клея как в отдельности, так и частично затвердевшую смесь;

- неагрессивен для уплотняющих материалов;

- низкая испаряемость.

Применение

Макропласт Б8040 в основном используется для чистки и промывки оборудования, которое используется для нанесения полиуретановых клеев, не растворяет уплотняющие материалы.

Технические характеристики

| Цвет: | Прозрачный |
| --- | --- |
| Консистенция: | Жидкость |
| Плотность (20(C): | Примерно 1.09г/см³ |
| Вязкость (Брукфилд RVT, 20ºС): | Примерно 3 мПа |
| Индекс рефракции при 20ºС | Примерно 1,42 |

Предварительная информация

Перед нанесением  следует ознакомиться с Листом Безопасности в качестве информации о мерах предосторожности и безопасности. Необходимо также соблюдать соответствующие меры предосторожности с химическими продуктами, освобожденными от специальной маркировки.

# Применение

Оборудование для нанесения двухкомпонентных полиуретановых клеев промывается  Макропластом Б8040, во избежание полимеризации реактивных продуктов. Во время чистки компонентов оборудования, например смесительного сопла, в ванне, рекомендуется использовать щетку. Благодаря низкой испаряемости Макропласта Б8040 , может понадобится «продуть» сопла сжатым воздухом после промывки. Так как летучесть продукта низка, потери от промывки в ванне минимальны. В тоже время, части (компоненты), подлежащие чистке должны находится в промывочном составе Макропласт Б8040 в течении незначительно большего промежутка времени, чем в случае  использования обычных растворителей.

## Условия хранения

Хранить в герметичных упаковках, в сухом месте.

Чувствительность к морозам:                      нет

Рекомендуемая температура хранения:      от +15ºС до+25ºС

Срок хранения:                                              12 месяцев после даты изготовления на

оригинальной упаковке

## Упаковка

Бидон                                  30кг

Бочка                                 150кг

Указания об опасности/

Рекомендации по безопасности/             Смотрите Лист Безопасности

Транспортировка

## Важно

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность.

Данный лист технической документации отменяет действие всех предыдущих версий

Henkel Teroson GmbH.  Industrial Аdhesives. D-69123 Heidelberg

Tel. +49 (6211) 704-0, fax +49 (6211) 705-252